Li-ion Batterie  Module Protection de Court-Circuit 7.4 V

Si on assemble des accu Li/Ion entre-eux en série pour avoir 7.4 ou 8.4V il faut brancher sur les accus un circuit de protection . Protection tension maxi et ni + court circuit ce qui peut arriver en milieux humide.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion

### Faiblesses

- Les nature des cycles de décharge : ces batteries préservent mieux leur capacité lorsqu'elles sont rechargées à partir d'un état de décharge partielle que lorsqu'elles subissent des cycles complets de décharge/recharge7.

- La décharge profonde : La décharge profonde (< 2,5 V par élément ou < 5% de la capacité totale) est destructrice et peut altérer irrémédiablement l'endurance de ces batteries.

- Les éléments lithium-ion sont passivés par construction (par exemple par dépôt d'un mince film de chlorure de lithium sur l'anode) afin de les protéger contre l'auto-décharge pendant le stockage et la corrosion. Cependant, cette passivation peut avoir des inconvénients car, en augmentant la résistance interne de l'élément, elle génère une chute de tension lors de l'utilisation (au début de l'application de la charge). Ceci est d'autant plus sensible que le courant demandé par la charge est élevé, ce qui peut conduire à l'intervention du circuit de protection qui coupe alors le circuit si la tension par élément descend en dessous de 2,5 V. Cette résistance de la couche de passivation augmente avec la durée et la température de stockage (les températures élevées augmentent la passivation). D'autre part, cet effet est accentué si la température de décharge est basse et augmente avec les cycles d'utilisation. Mais, l'amplitude du phénomène est aussi fonction de la conception chimique qui n'est pas la même selon les fabricants8.

- Les courants de charge et de décharge admissibles sont plus faibles qu'avec d'autres techniques.

- Il peut se produire un court-circuit entre les deux électrodes par croissance dendritique de lithium.

- L'utilisation d'un électrolyte liquide présente des dangers si une fuite se produit et que celui-ci entre en contact avec de l'air ou de l'eau (transformation en liquide corrosif : l'hydroxyde de lithium).

- Cette technique mal utilisée présente des dangers potentiels : elles peuvent se dégrader en chauffant au-delà de 80 °C en une réaction brutale et dangereuse. Il faut toujours manipuler les accumulateurs lithium-ion avec une extrême précaution, ces batteries peuvent être explosives. Et comme avec tout accumulateur : ne jamais mettre en court-circuit l'accumulateur, inverser les polarités, surcharger ni percer le boîtier.

Pour éviter les problèmes, ces batteries doivent toujours être équipées d'un circuit de protection, d'un circuit de régulation (le BMS, Battery Management System), d'un fusible thermique et d'une soupape de sécurité. Elles doivent être chargées en respectant des paramètres très précis et ne jamais être déchargées en dessous de 2,5 V par élément.

#### Risques liés à la surchauffe d'élément

Plusieurs constructeurs comme Nokia et Fujitsu-Siemens ont lancé un programme d'échange de batteries à la suite de problèmes de surchauffe sur certaines batteries qu'ils avaient vendues9,10,11.

En 2016, le constructeur de produits mobile Samsung a même dû retirer son Galaxy Note 7 suite à plusieurs cas d'incendie et d'explosions12

# S 2.5-3A Li-ion Batterie Au Lithium Conseil de Protection de Chargeur Polymère Charge Module Protection de Court-Circuit 7.4 V

Prix :  € 2,05 / pièce  Livraison gratuite vers France via China Post Ordinary Small Packet Plus  Livraison :22-40jours